КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые партнеры!

# «Национальный комфорт – Камчатка» на правах официального дилера ROCKWOOL на Камчатке предлагает Вам Теплоизоляцию ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК® – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.

### Лучший продукт в своем классе, новое поколения утеплителя, новый уровень качества.

СКАНДИК – уникальный продукт ROCKWOOL, предназначенный для частного домостроения. Уникальность нового продукта состоит, прежде всего, в революционном качестве волокон каменной ваты, которые позволяют подвергать готовые плиты компрессии до 60 %.

Инженерные разработки ROCKWOOL обеспечили материалу превосходную восстанавливаемость и сохранение высоких характеристик по всем показателям. Другим преимуществом этих плит является использование уникальной Технологии Флекси – один край этих плит имеет способность поджиматься и разжиматься, т.е. пружинить, благодаря чему процесс установки материала в конструкции на деревянном или металлическом каркасе становится гораздо проще. Этот край располагается с длинной стороны плиты, ширина самой кромки составляет 50 мм. Флексированный край промаркирован с торца плиты.

### Уникальная технология вакуумной упаковки – экономия места в машине, не перевозите воздух

Для удобства продукт выпускается в двух удобных размерах: 
♦ Стандартном 800 х 600 (толщиной 50 и 100 мм) для перевозки в легковых машинах. 
♦ И XL 1200 х 600 (толщиной 100 мм) для транспортировки в крупногабаритном транспорте.

| Размеры, мм | Штук в упак. | м2 в упак. | м3 в упак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 |
| 800 | 600 | 50 | 12 | 5,76 | 0,288 |

### Применение

Плиты ЛАЙТ БАТТС Скандик предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, междуэтажных перекрытий, стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.

ЛАЙТ БАТТС Скандик плотно примыкает к конструкции без образования щелей. В помещении сохраняется комфортная температура и не образуются сквозняки.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Плотность | 37 кг/м3 |
| Теплопроводность | λ10 = 0.036 Вт/(м·К) |
|  | λ25 = 0.037 Вт/(м·К) |
|  | λА = 0.039 Вт/(м·К) |
|  | λБ = 0.041 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ. Класс пожарной опасности - КМ0 |
| Водопоглощение при частично погружении, не более | 1,0кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0.3 мг/(м·ч·Па) |
| Модуль кислотности, не менее | 2.0 |

# По вопросам приобретения Вы можете связаться с нами по телефону: (4152) 485-315 или эл. почте nk-kamchatka@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,

Директор ООО «Национальный комфорт – Камчатка»

Бескоровайный Александр Викторович